OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Ozn sprawy: ZP/DO/01/2012

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. , ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna, woj. zachodniopomorskie, tel. 0914141644, faks 091 4141881.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.pukchojna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp.z o.o. Ozn sprawy: ZP/DO/01/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych na podwoziu dwuosiowym z zabudową skrzyniową z liniowym mechanizmem ugniatania odpadów o pojemności 18 m3 , urządzeniem zasypowym tylnym, przystosowaną do opróżniania pojemników o pojemności 60,80,110,120,240,360,660,1100 litrów. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton. Specyfikację techniczną pojazdu przedstawia poniższe zestawienie:

I. PODWOZIE:

1. Podwozie

1) Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji 2012), 2) Podwozie dwuosiowe, nie rejestrowane, 3) Dopuszczalna masa całkowita podwozia 18 ton, 4)Koła 22,5 cala, 5)Opony o rozmiarze 315/80R, na osi napędowej opony terenowe na pozostałych opony do ruchu kołowego, 6)Koło zapasowe zamocowane przy podwoziu, 2. Silnik: 1)Silnik wysokoprężny o mocy od 230 - 290 KM, 2)Silnik spełniający normy emisji min. euro 5 bez konieczności stosowania dodatkowych środków katalitycznych typu Ad-Blue i podobnych, 3. Skrzynia biegów: 1)Skrzynia biegów manualna, min. 6 biegowa, 2)Przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy, 3)Sygnalizacja zewnętrzna (wizualna i akustyczna ) biegu wstecznego, 4. Układ dolotowo wydechowy: 1)Układ dolotowy z suchym filtrem powietrza, 2)Wydech wyprowadzony do góry za kabiną / nie na przewody elektryczne/ zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi, 5. Oś przednia (zawieszenie przednie); 1)Przednie zawieszenie resory paraboliczne min. 8000 kg, 2)Stabilizator osi przedniej, 6. Oś tylna (zawieszenie tylne); 1)Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 12000 kg, 2)Stabilizator osi tylnej, 3)Regulacja wysokości zawieszenia, 4)Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej, 7. Układ kierowniczy; 1)Kierownica po lewej stronie, 2)Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 3)Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyłem, 8. Układ Hamulcowy: 1)Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania ABS, 2)Hamulec silnikowy, 9. Zbiornik paliwa: 1)Zbiornik paliwa o pojemności min. 200 litrów  z korkiem wlewu paliwa zamykanym na kluczyk, 10. Kabina: 1)Kabina krótka 3 osobowa, podnoszona z niezależnym zawieszeniem, 2)Kabina w kolorze białym, 3)Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, 4)2 ergonomiczne fotele pasażerów (ładowaczy) z zagłówkami, 5)Klapa wentylacyjna na dachu kabiny, 6)Podgrzewane lusterka wsteczne, krawężnikowe i szerokokątne, 7)Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, 8)2 żółte światła ostrzegawcze na dachu kabiny w lampie sygnalizacyjnej podłużnej z logo Zamawiającego, 9)Tachograf cyfrowy z ostateczną kalibracją, 10)Radio, 11)Klimatyzacja, 12)Osuszacz powietrza podgrzewany, 11. Oświetlenie: 1)Oświetlenie zgodne z obowiązującym przepisami o ruchu drogowym, dodatkowo światła przeciwmgielne, 12. Wskaźniki: 1)Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźniki poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, ciśnienia + szereg standardowych dla tego typu pojazdów sygnalizatorów i lampek kontrolnych. 13. Wyposażenie pozostałe: 1)Akumulator 12V min. 220 Ah szt. 2, 2)Mechaniczny wyłącznik akumulatorów, 3)Komputer pokładowy z języku polskim, 4)Ogranicznik prędkości do 90 km/h, 5)2 Kliny pod koła, 6)Gaśnica , apteczka oraz trójkąt ostrzegawczy, 7)Podnośnik hydrauliczny o udźwigu do 20 ton, 8)Gwarancja 24 m-ce, 9)Certyfikat na znak bezpieczeństwa CE, 10)Karta obsługi pojazdu, 11)Książka serwisowa, 12)Instrukcja obsługi w języku polskim, 13)Monitoring GPS pojazdu określający jego lokalizację, parametry techniczne, stan pracy włączony/wyłączony silnik pojazdu, zużycie paliwa,

II. ZABUDOWA: Zabudowa skrzyniowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2012, Urządzenie zasypowe tylne, przeznaczone do opróżniania pojemników z gromadzonymi w nich odpadami komunalnymi                 o pojemności 60 do 1100 litrów bez konieczności podnoszenia ręcznego pojemników, 1. Zbiornik: 1)Kolor zbiornika pomarańczowy RAL-2012, 2)Pojemność skrzyni ładunkowej 18 m3, 3)Skrzynia ładunkowa z drzwiami na bocznej ścianie, 4)Owalna skrzynia ładunkowa, wykonana z blachy                           o grubości min. 4 mm o podwyższonej wytrzymałości, 5)Dno skrzyni w kształcie kila, 6)Boki oraz dach wykonane z jednego arkusza na stronę, 7)Spust do odprowadzania odcieków ze zbiornika z zaworem kulowym i szybkozłączem, 2. Zasyp - odwłok: 1)Mechanizm zgniatania odpadów liniowo-płytowy, 2)Stopień ugniatania odpadów 1:6 z możliwością jego regulacji, 3)Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 4)Pojemność odwłoka 2,5 m3, 5)Wanna odwłokowa wykonana z blachy trudnościeralnej 6 do 8mm, 6)Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz wanny zasypowej, 7)Wymagane obsługiwanie wymienionych cykli zagęszczania odpadów: - automatyczny ciągły, - automatyczny pojedynczy, - ręczny, 8)Obsługa pojemników o pojemności 1100 litr. bez konieczności użycia bocznych chwytaków, 9)Spust do odprowadzania odcieków z zaworem kulowym i szybkozłączem                    w odwłoku, 10)Odwłok posiadający funkcję automatycznego blokowania i odblokowywania, 11)Możliwość wysuwania płyty wypychowej poza skrzynię ładunkową, 12)Automatyczny powrót płyty wypychowej w poprzednie położenie po rozładowaniu śmieciarki, 3. Układ hydrauliczny: 1)Płynna regulacja stopnia zgniotu odpadów, 2)Przystawka odbioru mocy odsilnikowa, 4. Podnośnik Pojemników: 1)Obsługiwane typy pojemników: 60 litr, 80 litr, 110 litr, 120 litr, 240 litr, 360 litr, 660 litr, 1100 litr, bez konieczności podnoszenia w/w pojemników, 2)Opuszczanie otwieracz do klap pojemników 1100 litrów hydrauliczne, pneumatyczne lub elektryczne, 3)Maksymalny czas opróżniania pojemnika o pojemności 120 litr. do 8 sekund, 4)Maksymalny czas opróżniania pojemnika                                o pojemności 1100 litr. do 12 sekund, 5)Udźwig urządzenia zasypowego minimum 700 kg, 5. Elementy sterujące na zewnątrz pojazdu: 1)Sterowanie urządzeniem zasypowym po obu stronach odwłoka, 2)Włącznik podnoszenia urządzenia do opróżniania pojemnika, 3)Włącznik opuszczania urządzenia do opróżniania pojemnika, 4)Wyłącznik awaryjny (po lewej i prawej stronie zabudowy), 5)Włącznik dzwonka ostrzegawczego (awaria, odjazd) dla kierowcy po lewej i prawej stronie zabudowy, 6)Możliwość sterowania automatycznego oraz ręcznego wszystkimi cyklami pracy prasy, 7)Funkcja wytrząsania pojemników poprzez wciśnięcie i przytrzymanie włącznika podnoszenia urządzenia do opróżniania pojemników, 6. Elementy sterujące rozładunkiem zbiornika: 1)Włącznik ruchu płyty do przodu, 2)Włącznik ruchu płyty do tyłu, 3)Włącznik podnoszenia odwłoka, 7. Elementy sterujące - kontrolne w kabinie kierowcy: 1)Włącznik pracy zabudowy, 2)Włącznik awaryjny pracy zabudowy, 3)Kontrola stopni ładowaczy - jazda z ładowaczem do 30 km/h, 4)Wybór trybu pracy: pojedynczy / ciągły, 5)Sygnał dźwiękowy informujący o odjeździe, 6)Sygnał dźwiękowy informujący                 o awarii, 7)Włącznik płyty wypychowej do przodu, 8)Włącznik płyty wypychowej do tyłu, 9)Włącznik podnoszenia i wypychania odwłoka, 10)Płynna regulacja stopnia zagęszczania odpadów, 11)Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym na minimum trzy wartości - przełączenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowców wtórnych, 8. Pozostałe: 1)Oświetlenie zasypu: 2 reflektory o mocy min. 50 W każdy, umieszczone po prawej i lewej stronie zasypu, 2)Oświetlenie lewej i prawej strony pod zabudową, 3)Składane antypoślizgowe stopnie dla ładowaczy z wbudowanym układem zabezpieczającym, uniemożliwiającym jazdę wstecz w przypadku pozostania ładowacza na stopniu, 4)Manewrowa kamera video z widokiem na tył pojazdu                               z możliwością obserwacji w warunkach nocnych (0 lux) podłączona do monitora LCD min.7 cali                       w kabinie kierowcy. 5)Zabudowa musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej według PN1501-1 z późniejszymi zmianami, 6)Gwarancja 24 miesiące, 7)Książka serwisowa, 8)Instrukcja w języku polskim, 9)Koszt smarowania w koszcie śmieciarki / układ centralnego smarowania/, 10)Uchwyty dla ładowaczy antypoślizgowe, izolujące od metalu, 11)Skrzynka narzędziowa, 12)Zbiornik na czystą wodę do mycia rąk, 13)Trwałe zamocowane uchwyty na łopatę i miotłę, 9. Dodatkowe wymagania dotyczące dostawy pojazdu: 1)Autoryzowany serwis podwozia, zabudowy oraz urządzenia zasypowego winien znajdować się na terenie RP. 2)Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym - 36 godzin od momentu zgłoszenia awarii, 3)Wymagane okresy gwarancji dla podwozia i zabudowy - co najmniej 24 miesiące, 4)Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego 5)Wykonawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu. 6)W dniu dostawy Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł . Wadium musi być wniesione przez upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Chojnie Nr konta 78 9370 0007 0000 0215 2000 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale                    i wystawione na Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o treści określonej w załączniku Nr 3 do SIWZ, że spełnia ww. warunek.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oprócz oświadczenia o treści określonej w złączniku Nr 3 do SIWZ, że spełnia ww. warunek przedłoży informację z wykazem wykonanych dostaw wg. wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ. i załączy dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o treści określonej w załączniku Nr 3 do SIWZ, że spełnia ww. warunek.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o treści określonej w załączniku Nr 3 do SIWZ, że spełnia ww. warunek.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o treści określonej w załączniku Nr 3 do SIWZ, że spełnia ww. warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy Wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Potwierdzenie, że oferowany produkt posiada wymagane parametry - Wykonawca załączy do oferty wypełniony i podpisany formularz Parametry techniczne oferowanego pojazdu stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ zawierający informacje dotyczące parametrów oraz zakresie wyposażenia oferowanego pojazdu. 3. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku gdy upoważnienie nie wynika z dokumentów (oryginał).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W trakcie obowiązywania umowy o zamówienie publiczne dopuszcza się modyfikację ceny zamawianego pojazdu wyłącznie w przypadku zmian stawek podatku VAT od towarów i usług. 2.Podana cena netto w formularzu ofertowym Wykonawcy nie może ulec zmianie. 3. Zmiana zapisów umowy może być wprowadzona wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pukchojna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna, pokój Nr 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna, sekretariat pok. Nr 100..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa w ramach operacji dofinansowanej z regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska działanie 4.2 Gospodarka Odpadami pod nazwą Zakup śmieciarki i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z monitoringiem dla Gminy Chojna- projekt pilotażowy Nr UDA - RPZP. 04.02.00-32-023/11-00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu

mgr inż. Zbigniew Hippmann

Ogłoszenie zamieszczono na:

- Stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pukchojna.pl

- Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.